# RY-LGSP23-26/370, Layer-3 IP-Videoswitch mit PoE 30W und 2 UpLinks

## Besonderheiten für Videonetzwerke

## Aktive Überwachung der Kamera
Vom Switch über PoE gespeiste Kameras werden dauernd überwacht. Bei einem Kameraausfall startet der Switch die Kamera selbständig wieder neu. Gelingt dies nicht, setzt der Switch über SNMP eine Alarmmeldung ab.

## Aktive Überwachung der PoE-Speisung
Wird z.B. durch eine defekte Kamera zu viel Leistung vom Switch verlangt, alarmiert der Switch über SNMP.

## Aktive Verwaltung der PoE-Leistung
Beim Aufstarten des Switches können die einzelnen PoE-Ports zeitversetzt aufgestartet werden um ein Überlastung der PoE-Netzteile zu verhindern.

## Weitere nützliche Eigenschaften
Jumbo Frames bis 9600Bytes werden auch bei 100MBit/s unterstützt. Portsicherheit durch MAC-Adresseneinschränkung.
Extra hohe Backplaneleistung für eine ruckelfreie Videoübertragung bei voller Portbelegung

## Kurzbeschreibung

PoE Gigabit IP-Switch, Layer 2/3 mit 24 elektrischen Ports 10/100/1000BaseTX mit PoE und zwei Combo Ports (10/100/1000BaseTX / SFP Einschub), managebar

## Funktion

Hochwertiger managebarer Layer 2/3 IP-Switch mit 24 RJ45 Buchsen mit PoE 802af/at und zwei SFP-Buchten.

## Besonderheiten

PoE 802.3af/at mit max. 30W pro Port. 
Hohe Backplane Leistung

## Technische Daten

### Portliste

Optische Ports	2 SFP-Buchten für SFP (Mini GBic) für folgende Schnittstellen:
1000BaseSX (Gigabit Multimode)
1000BaseLX (Gigabit Singlemode) Distanzen bis 120km
1000BaseLX bidi (Gigabit Singlemode nur 1 Faser)
100BaseFX Multimode
100BaseFX Singlemode

Elektrische Ports	26 x 10/100/1000BaseTX (RJ45), davon 2 Ports Combo
24 Ports davon mit PoE 802.3af/at
Total bis 370W PoE Leistung

Konsole	RS232, CLI, RJ45

### Hardware

Architektur	Store and forward

Switch Leistung	52GBit/s

MAC Adressen	8K

Jumbo Frame	9kBytes

### Management

System Konfiguration	Konsole, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c und v3

Port Konfiguration	Port disable/enable. Auto-negotiation 10/100/1000Mbps. Flow Control disable/enable. Datenrate Kontrolle auf jedem Port. Max. Framesize, Power Control

Port Status	Anzeige pro Port Geschwindigkeit Duplex Modus, Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status Anzeige pro Port Geschwindigkeit Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status.

VLAN	802.1Q Tagged Based VLAN ,bis zu 255 VLAN Gruppen, Q-in-Q, Private VLAN

Link Aggregation	IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, unterstützt 18 Gruppen von 8-Port trunks oder static trunk

QoS	Traffic classification basiert, Strict priority und WRR, 4-level priority für Switching, Port Nummer, 802.1p priority, - DS/TOS field in IP Packet

IGMP Snooping	IGMP (v1/v2/v3) Snooping, bis zu 256K multicast Gruppen, IGMP Querier mode support, MLD v1/v2, Proxy

Access Control Liste	IP-Based ACL/MAC-Based ACL, 256 entries, VLAN ID, u.v.a.

SNMP MIBs	v1, v2c und v3 mit fortraps

Normen	IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX

IEEE 802.3z Gigabit SX/LX

IEEE 802.3ab Gigabit 1000T

IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure

IEEE 802.3ad Port trunk with LACP

IEEE 802.1d Spanning tree protocol

IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol

IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol

IEEE 802.1p Class of service

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.1x Port Authentication Network Control

IEEE 802.1ab LLDP

IEEE 802.3af/at Power over Ethernet

IEEE 802.az Energy Efficient Ethernet

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	110 – 240VAC 50/60Hz

Leistung ohne PoE	37W

Leistung mit PoE	450W

Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C

Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C

Feuchte:	20% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Hersteller:	barox Kommunikation