## PC-PMC101-GE

## Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Medienkonverter mit einem Port 10/100/1000BaseTX mit PoE+ gem. IEEE8902.3af und at. Ein Port 100/1000BaseSFP. Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C

## Besonderheiten

Durch die Möglichkeit PoE und PoE+ ab dem Medienkonverter abzugeben eignet sich das Gerät  besonders für die Anbindung von IP-Kameras. Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt die Montage im Aussenbereich.
Inkl. Montagezubehör für Hutschiene und Wandmontage

## Technische Daten:

Kupfer Port	1 x 10/100/1000TX, 45RJ

LWL Ports 	1 x 100/1000, SFP, LC-Stecker

Normen 	802.3, 10Base-T Ethernet
802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet
802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet
EN55022/24, ITE Equipment
EN50155, Elektronische Geräte für Bahneinsatz
EN50121-3-2, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit
EN50121-4, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55011, ISM (Industrial, Scientific and Medical Equipment)
EN60950-1, Sicherheit
EN50155 / EN60068-2-6, Vibration
EN50155 / EN60068-2-27, Schock
EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall

Speisespannung 	12-56VDC ohne PoE
48-56VDC mit PoE
Redundante Einspeisung ist möglich

Leistungsaufnahme 	Max. 4W (ohne PoE)

Max. 40W (mit PoE+)

Betriebstemperatur	-40°C bis75°C

Masse 	104x36x82mm (HxBxL)